## Slide 2: Hardware Externo HC-SR04
O Sensor Ultrassônico HC-SR04 é um componente que permite fazer leituras de distancias entre 2cm a 4m, com precisão de ate 3mm.
O funcionamento do HC-SR04 se baseia no envio de sinais ultrassônicos pelo sensor, que aguarda o retorno do sinal.
O componente HC-SR04 possui 4 pinos:
  Pino de Alimentação 5V (VCC)
  Pino que envia os sinais ultrassônicos (Trig)
  Pino que recebe o retorno do sinal (Echo)
  Pino GND

## Slide 3: Especificações Elétricas

## Slide 4: Conexão MSP430 -> Sensor Ultrassônico
Pino de Alimentação (VCC) deverá ser conectado utilizando um jumper a entrada VCC do MSP
  Pino (Trig) deverá ser conectado utilizando um jumper a entrada P1.0 do MSP
  Pino (Echo) deverá ser conectado utilizando um jumper a entrada P1.1 do MSP
  Pino (GND) deverá ser conectado utilizando um jumper a entrada GND do MSP